INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓ DE SERVEIS MECÀNICS I ELÈCTRICS.

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D’ENLLUMENAT DEL PMT

1 ut.	Quadre de control i maniobra per als circuits d’enllumenat públic, fomat per armari metàl.lic tipus CMO d’Himel de mides de 2100x1200x500, incloent 2 reguladors de flux de 30 i 20 KVA, amb total aproximat d’11 circuits.

Ubicació: galeria de serveis del Campus de Castelldefels.

14 uts.	de lluminàries fluorescents IP-65 de 14 Kw. fabricació IGUZZINA, model 7862.15, amb tub fluorescent, reixa de protecció, accessoris de fixació en baranes i p.p. de línia d’alimentació amb canalització, caixa de derivació i cable de coure.

Ubicació: passera elevada d’accés al Campus de Castelldefels.

IL.LUMINACIÓ A GALERIA DE SERVEI DEL PMT

1 ut.	Instal.lació de línia d’alimentació per enllumenat galeria, formada per cable de coure de secció 4x4+4 mm2 en interior de canalització, incloent p.p. de caixes d’alimentació en quadre secundari.

1 ut.	Instal.lació de línia d’alimentació per enllumenat galeria, formada per cable de coure de secció 2x2,5+2,5 mm2 en interior de canalització, incloent p.p. de caixes d’alimentació en quadre secundari.

1 ut.	Instal.lació de línia d’alimentació per preses de corrent galeria, formada per cable de coure de secció 4x4+4 mm2 en interior de canalització, incloent p.p. de caixes d’alimentació en quadre secundari.

80 ut.	Instal.lació lluminària d’alumini fos a pressió tipus 581038954 de RZB ó similar amb llum TC-D de 26 W.

20 ut.	Aparells autònoms d’emergència de Daisalux o similar, model Nova 8S en caixa estanca polièster.

10 ut.	Preses de corrent de 16A amb TT lateral tipus Plexo de Legrand  estanca.

29 ut.	Caixes de connexió i protecció amb possibilitat d’allotjar al seu interior 1 interruptor automàtic de 10 A, diferenciant 40A/2P/0,03 mA, telerruptor de comandament.

29 ut.	Polsadors estanco de 16 A, tipus Plexo de Legrand.

Ubicació: Galeria de Serveis del Campus

LÍNIES ELÈCTRIQUES A LA GALERIA DE SERVEI PER A LES BOMBES DE REG AL PMT.

# LÍNIES EN GALERIA BOMBES REG

1 ut.	Instal.lació en quadre del Campus, d’1 interruptor automàtic de 4P/100A amb diferencial, connexionat p.p. d’ampliació d’armari.

495 ut.	Línia d’alimentació de secció 3(2x70)+1x35 mm2, incloent p.p. de safata portacables en galeria de serveis.

495 ut.	Línia de control i maniobra dels termes de les bombes a ordinador de control de les instal.lacions incloent p.p. de subestacions de control per accionament.

Ubicació: Galeria de Serveis del Campus.

## LÍNIES EN GALERIA BOMBES “B”

1 ut.	Instal.lació en quadre del Campus, d’1 interruptor automàtic de 4P/25A amb diferencial, connexionat p.p. d’ampliació d’armari.

418 ut.	Línia d’alimentació de secció 5x25 mm2 incloent p.p. de safata portacables en galeria de serveis.

418. ut. Línia de control i maniobra dels termes de les bombes a ordenador de control de les instal.lacions, incloent p.p. de subestacions de control per accionament.

Ubicació: Galeria de Serveis del Campus.

## LÍNIES EN GALERIA BOMBES “A”

1 ut.	Instal.lació en quadre del Campus, d’1 interruptor automàtic de 4P/25A amb diferencial, connexionat p.p. d’ampliació d’armari.

245 ut.	Línia d’alimentació de secció 5x16 mm2., incloent p.p. de safata portacables en galeria de servei.

245 ut.	Línia de control i maniobra dels termes de les bombes a ordinador de control de les instal.lacions, incloent p.p. de subestacions de control per accionament.

Ubicació: Galeria de Serveis del Campus.